Техническая спецификация

| № лота | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Медицинский морозильник | Должен быть оснащен международной знаменитой системой охлаждения. А конденсатор идеально подходить для стабильности температуры и надежности холодильной системы. Должен быть с низкой температурой и предназначен для лабораторных и медицинских классов, для хранения специальных материалов, плазмы крови, вакцины и биологических продуктов. Медицинский морозильник должен работать в широком температурном диапазоне от -10 до - 40 С. Должна быть точность поддержания заданной температуры внутри рабочей камеры + - 3 С. Хладагент не должен содержать фреон, компрессор должен обеспечивать быстрое охлаждение и низкое энергопотребление. В морозильнике должна использоваться высокоточная система микропроцессорного контроля температуры и платиновые температурные датчики. Рабочая камера должна быть оборудована большими и вместительными выдвижными пластиковыми ящиками в количестве не менее 7 штук. Дверь должна иметь двухслойную изоляцию из вспененного полиуретана, обладать высокими теплоизоляционными свойствами. Технические характеристики Тип шкафа В вертикальном положении Емкость (Л) Не менее 200 Внутренний размер (Ш*Д*В)мм Не более 500*460*1235 Внешний размер (Ш*Д*В)мм Не более 700*640*1792 Размер упаковки (Ш*Д*В)мм Не более 815*755*2040 Масса Нетто/Брутто (кг) Не более 94/102 Производительность температурный диапазон -20～-40℃ температура окружающей среды 16-32℃ Производительность охлаждения -40℃ Климатический класс N Контроллер Микропроцессор Дисплей Цифровой дисплей Охлаждение Компрессор 1 шт Способ охлаждения Прямое охлаждение Режим размораживания По инструкции Хладагент Хладагенте R290 Толщина изоляции (мм) Не менее 100 Конструкция Внешний Материал Материал с порошковым покрытием Внутренний Материал Алюминиевая пластина с напылением Выдвижной ящик Не менее 7 (АБС) Дверной замок с ключом 1 Дверь 1 Порт Доступа 1шт. не менее Ø 25 мм Ролики 2+(2 ролика с тормозом) Оповещения Температура высокая / низкая температура, Конструкция Открыта дверь Система Отказ датчика температуры Электричество Источник питания(В/Гц) 220/50 Номинальная Мощность(Вт) 255 Входная Мощность(Вт) 575 Потребляемая мощность(кВтч/24ч) 2.86 Номинальный Ток(А) 2.63 Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МИ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

Главный врач

КГП «Карабалыкская РБ»

Шимпиисов Б.Н.  ___________________________

Техникалық сипаттама

| Атауы | Қысқаша сипаттама |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Медициналық мұздатқыш | Ол халықаралық әйгілі салқындату жүйесімен жабдықталуы керек. Конденсатор температураның тұрақтылығы мен тоңазытқыш жүйесінің сенімділігі үшін өте қолайлы. Ол төмен температурада болуы керек және зертханалық және медициналық сыныптарға, арнайы материалдарды, қан плазмасын, вакциналар мен биологиялық өнімдерді сақтауға арналған. Медициналық мұздатқыш -10 - дан - 40 С-қа дейінгі кең температуралық диапазонда жұмыс істеуі керек, + - 3 С жұмыс камерасының ішінде берілген температураны ұстап тұру дәлдігі болуы керек, салқындатқыш агентте фреон болмауы керек, компрессор тез салқындатуды және энергияны аз тұтынуды қамтамасыз етуі керек. Мұздатқышта жоғары дәлдіктегі микропроцессорлық температураны бақылау жүйесі және платина температурасы датчиктері қолданылуы керек. Жұмыс камерасы 7 данадан кем емес үлкен және сыйымды жылжымалы пластикалық жәшіктермен жабдықталуы тиіс. Есік екі қабатты көбік полиуретанды оқшаулауға ие болуы керек, жоғары болуы керек. Техникалық сипаттамалары Шкафтың түрі- тік Сыйымдылығы (Л) - 200 кем емес Ішкі өлшемі (Ш*Д*В)мм - артық емес 500*460*1235 Сыртқы өлшемі (Ш*Д*В)мм - артық емес 700*640*1792 Қаптама өлшемі (Ш*Д*В)мм- артық емес 815*755*2040 Таза/Брутто салмағы (кг) - 94/102 артық емес Өнімділік температура диапазоны -20～-40℃ қоршаған орта температурасы 16-32℃ Салқындату өнімділігі -40℃ Климаттық сыныбы- N Контроллері - Микропроцессор Дисплейі - Сандық дисплей Салқындату Компрессор - 1 дана Салқындату әдісі - Тікелей салқындату Нұсқауларға сәйкес жібіту режимі Хладагент - Хладагенте R290 Оқшаулау қалыңдығы (мм) - 100 кем емес Конструкциясы Сыртқы материал - ұнтақ жабыны бар материал Ішкі материал - алюминий шандатылған пластинасынан Суырмалы жәшік- 7-ден кем емес (АБС) Кілті бар есік құлпы- 1 Есік- 1 Кіру порты - 1 дана Ø 25 мм кем емес Роликтер - 2+ (тежегіші бар 2 ролик) Ескертулер Температура жоғары / төмен температура, Есік ашық жобалау Температура сенсорының ақаулық жүйесі Электр Қуат көзі(В/Гц) 220/50 Номиналды Қуаты(Вт) 255 Кіріс Қуаты (Вт) 575 Тұтынылатын қуат (кВт / 24 сағ) 2.86 Номиналды Ток(А) 2.63 МӨ-ге 37 айдан кем емес кепілді сервистік қызмет көрсету. Жоспарлы техникалық қызмет көрсету тоқсанына кемінде 1 рет жүргізілуі тиіс. Техникалық қызмет көрсету бойынша жұмыстар пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалады және мыналарды қамтуы тиіс: - пайдаланылған ресурстық құрамдас бөліктерді ауыстыру; - МӨ жекелеген бөліктерін ауыстыру немесе қалпына келтіру; - бұйымды баптау және реттеу; осы бұйымға тән жұмыстар және т. б.; - негізгі механизмдер мен тораптарды тазалау, майлау және қажет болған жағдайда іріктеу; - бұйым корпусының сыртқы және ішкі беттерінен оның құрамдас бөліктерінің шаңын, кірін, Коррозия және тотығу іздерін жою (ішінара блоктық-тораптық бөлшектеумен); - пайдалану құжаттамасында көрсетілген бұйымдардың нақты түріне тән өзге де операциялар |

Тауарлар жаңа және бұрын пайдаланылмаған болуға тиіс, бұл ретте өнім беруші жеткізу кезіне жиырма төрт айдан кешіктірілмей өндірілген медициналық техниканы беру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдайды. Тауардың әрбір жиынтығы мазмұны мемлекеттік немесе орыс тіліндегі аудармасы бар техникалық және пайдалану құжаттамасының жиынтығымен жабдықталуға тиіс. Тауарларды әкелу және өткізу Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Жеткізу жиынтығы осы кестенің әрбір тармағы (жиынтық немесе жабдық бірлігі) үшін тауарлардың және барлық жиынтықтаудың нақты техникалық сипаттамаларын көрсете отырып сипатталады. Егер техникалық ерекшелікте өзгеше көрсетілмесе, электр қуаты қосымша адаптерлерсіз немесе трансформаторларсыз 220В болуы тиіс. Аспаптармен жеткізілетін бағдарламалық қамтамасыз ету соңғы алушының орнатылған жабдығының бағдарламалық қамтамасыз етуімен үйлесімді болуы тиіс. Өнім беруші тауарды жеткізу процесін осы тауарда жұмыс істеу үшін персоналды оқытуға, тауарды орнатуға, баптауға және қосуға Құжаттамалық растамасы бар білікті мамандардың сүйемелдеуін қамтамасыз етуге міндетті. Өнім беруші тауарды қабылдап алу – беру актісіне қол қойылған күннен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде Тапсырыс берушіге сервистік қызмет көрсетуге арналған жұмыстар мен шығыс материалдарының атауын көрсете отырып, сервистік қызмет көрсетуді жүргізу кестесін ұсынуға міндетті. Егер жөндеу мерзімі күнтізбелік 20 (жиырма) күннен артық белгіленген жағдайда, онда өнім беруші жөндеу жүргізу мерзіміне жөнделген тауар (жиынтықтаушылар, торап) қайтарылғанға дейін денсаулық сақтау ұйымына ұқсас жұмыс істейтін тауарды (жиынтықтауыштарды, торапты) беруге міндетті. Тоқтап қалуға жол бермеу мақсатында медициналық техниканы жөндеуді жүзеге асыру мерзімі сервистік қызмет медициналық техниканың бұзылу себебін анықтаған күннен бастап он бес жұмыс күнінен аспайды (қосалқы бөлшектерді ауыстыру қажет болған кезде жөндеу мерзімі қосалқы бөлшектерді жеткізу мерзіміне ұзартылады). Өлшеу құралдарына жататын тауарлар Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз ету туралы заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының өлшем бірлігін қамтамасыз етудің мемлекеттік жүйесінің тізіліміне енгізілуге тиіс. Жабдық орнатылғанға дейін күнтізбелік 40 күннен кешіктірмей өнім беруші түпкілікті тұтынушыны жабдықты сәтті іске қосу үшін қажетті инсталляция алдындағы талаптар туралы хабардар етуі тиіс. Бөлмені инсталляцияға дейінгі дайындықпен күрделі монтаждау жұмыстарын қамтымайтын үлкен жабдық сыртқы өлшемдер бойынша есіктердің стандартты саңылауларына өтуі керек (Ені 80 см, биіктігі 200 см). Жұмыс орнына жеткізуді, жабдықты түсіруді, аспаптарды қаптамадан шығаруды, орнатуды, реттеуді және іске қосуды, олардың сипаттамаларының осы құжатқа және фирманың ерекшелігіне (дәлдік, сезімталдық, өнімділік және т.б.) сәйкестігін тексеруді, персоналды оқытуды өнім беруші жүзеге асырады.

Бас дәрігер

«Карабалык АА» КМК

Шимпиисов Б.Н.  ___________________________