И.о.главного врача

Коммунальное государственное предприятие

«Карабалыкская районная больница» УЗаКО

Ж.Ж. Кабылов

______________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Стол общехирургический . Стол операционный универсальный предназначен для проведения плановых, экстренных операций торакальной, сосудистой хирургии, на органах брюшной полости, грудной клетке, реконструктивных операций с максимальным удобством для операционной бригады. |
| 1 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 2.1 | Длина стола, не менее |  |  |
|  |  | 2.2 | Длина стола без головной и ножной секций, не менее |  |  |
|  |  | 2.3 | Ширина стола по направляющим, не более |  |  |
|  |  | 2.4 | Ширина панели стола по подушкам, не более |  |  |
|  |  | 2.5 | Минимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не более |  |  |
|  |  | 2.6 | Максимальная высота поверхности стола (без учета толщины подушек), не менее |  |  |
|  |  | 2.7 | Фактическая высота поверхности стола в нижнем положении (без учета толщины подушек), мм |  |  |
|  |  | 2.8 | Фактическая высота поверхности стола в верхнем положении (без учета толщины подушек), не менее |  |  |
|  |  | 2.9 | Длина основания стола, не более |  |  |
|  |  | 2.10 | Ширина основания стола в районе колонны, не более |  |  |
|  |  | 2.11 | Ширина основания стола, не более |  |  |
|  |  | 2.12 | Высота основания стола, не более |  |  |
|  |  | 2.13 | Продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург), не менее |  |  |
|  |  | 2.15 | Наклон спинной секции (вверх/вниз), не менее |  |  |
|  |  | 2.16 | Наклон головной секции (вверх/вниз), не менее |  |  |
|  |  | 2.17 | Наклон ножной секции (вверх/вниз), не менее |  |  |
|  |  | 2.18 | Боковой наклон панели стола, не менее |  |  |
|  |  | 2.19 | Максимальное выдвижение головной секции, не менее |  |  |
|  |  | 2.20 | Высота подъема подушек при изломе спинной секции, не менее |  |  |
|  |  | 2.21 | Безопасная рабочая нагрузка стола |  |  |
|  |  | 2.22 | Безопасная рабочая нагрузка с ограничениями функций стола |  |  |
|  |  | 2.23 | Параметры сети электропитания |  |  |
|  |  | 2.24 | Вес стола (без комплекта съемных приспособлений), не более |  |  |
|  |  | 3.1 | Панель стола пятисекционная, с раздельными ножными секциями с независимой регулировкой положения каждой из них | наличие |  |
|  |  | 3.2 | Столешница должна быть изготовлена из высококачественного HPL-пластика (High Pressure Laminate) толщиной не менее 8 мм | наличие |  |
|  |  | 3.3 | Конструкция панели стола должна иметь возможность использования рентгеновского аппарата (электронно-оптического преобразователя) с полипозиционным С-образным штативом | наличие |  |
|  |  | 3.4 | Панель стола рентгенопрозрачная, со встроенными полозьями-направляющими для размещения кассет с рентгеновской пленкой | наличие |  |
|  |  | 3.5 | Головная и ножные секции – съемные | наличие |  |
|  |  | 3.6 | Ножные секции с возможностью разворота в горизонтальной плоскости в диапазоне, не менее | 0º – 90° |  |
|  |  | 3.7 | Подушки матраса: |  |  |
|  |  |  | - должны быть раздельными и соответствовать секциям панели | наличие |  |
|  |  |  | - должны быть съемными и фиксироваться на элементах панели при помощи штыревых держателей | наличие |  |
|  |  |  | - должны быть литыми, изготовленными по бесшовной технологии | наличие |  |
|  |  |  | - должны быть изготовлены из пенополиуретана с антистатическим эффектом | наличие |  |
|  |  |  | - должны обладать антибактериальными свойствами. По системе Ultra Fresh antimicrobial technology | наличие |  |
|  |  | 3.8 | Все открытые металлические элементы стола, включая дополнительные приспособления, выполнены из нержавеющей хромоникелевой стали, поверхности матовые, устойчивые к нехлорсодержащим дезинфектантам | наличие |  |
|  |  | 3.9 | Для крепления принадлежностей стол должен иметь боковые унифицированные направляющие из нержавеющей стали сечением 10х25 мм | наличие |  |
|  |  | 3.10 | Количество боковых направляющих, не менее | 8 шт |  |
|  |  | 3.11 | Несущая рама панели, крепежные элементы и метизы должны быть изготовлены из нержавеющей хромоникелевой стали | наличие |  |
|  |  | 3.12 | Основание стола должно быть закрыта кожухом из особопрочного композитного материала | наличие |  |
|  |  | 3.13 | Колонна стола должна быть закрыта в нижней части телескопическим кожухом из нержавеющей стали, в верхней части - гофрой | наличие |  |
|  |  | 3.14 | Каждая секция стола должна иметь маркировку безопасной нагрузки на секцию | наличие |  |
|  |  | 3.15 | С боковых сторон основание стола должно иметь выемки для ног хирурга для удобства при проведении оперативных вмешательств | наличие |  |
|  |  | 3.16 | В верхней части колонны должна быть предусмотрена кнопка аварийной остановки, при нажатии которой отключается электропитание стола при аварийной ситуации или при использовании высокочастотного оборудования (коагулятора) | наличие |  |
|  |  | 3.17 | Кнопка аварийной остановки должна быть сигнального красного цвета, для лучшей визуализации в экстренной ситуации | наличие |  |
|  |  | 3.18 | Возврат панели стола в горизонтальное положение в двух плоскостях (0- позиция, с возможностью экстренной остановки) нажатием одной кнопки | наличие |  |
|  |  | 3.19 | Со стороны ножной секции на основании стола должна находиться педаль перевода стола в рабочее положение | наличие |  |
|  |  | 3.20 | Перевод стола в рабочее (не транспортное) положение должен производится нажатием ногой на педаль, путем выдвижения не менее двух регулируемых стационарных опор | наличие |  |
|  |  | 3.21 | Стол должен иметь не менее четырех встроенных сдвоенных обрезиненных колесных опор Ø100 мм для облегчения перемещения внутри операционной | наличие |  |
|  |  | 3.22 | Колёса стола, расположенные со стороны головной секции, должны быть не поворотными, а колёса, расположенные со стороны ножных секций, поворотными | наличие |  |
|  |  | 3.23 | Стол должен иметь возможность работы от встроенных аккумуляторов и от сети 230 В | наличие |  |
|  |  | 3.24 | Напряжение питания электроприводов стола должно быть 24 В | наличие |  |
|  |  | 3.25 | Стол должен иметь индикацию зарядки аккумуляторов | наличие |  |
|  |  | 3.26 | Стол должен иметь звуковой сигнал при разрядке аккумуляторов | наличие |  |
|  |  | 3.27 | В зависимости от интенсивности выполнения движений стола, после полной зарядки батарей должна обеспечиваться работа стола в течение периода времени до одной недели (ориентировочно 300 движений) | наличие |  |
|  |  | 3.28 | Ёмкость аккумуляторов не менее 10 Ач | наличие |  |
|  |  | Управление столом |
|  |  | 4.1 | Функциональные регулировки стола, осуществляемые электромеханическим приводом: |  |  |
|  |  |  | - высота панели стола (min/max) | наличие |  |
|  |  |  | - продольный наклон панели (Тренделенбург/Антитренделенбург) | наличие |  |
|  |  |  | - боковые наклоны | наличие |  |
|  |  |  | - нулевая позиция | наличие |  |
|  |  | 4.2 | Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, при помощи пневмопружин: |  |  |
|  |  |  | - наклон спинной секции (вверх/вниз) | наличие |  |
|  |  |  | - наклон головной секции (вверх/вниз) | наличие |  |
|  |  |  | - наклон ножной секции (вверх/вниз) | наличие |  |
|  |  | 4.3 | Функциональные регулировки стола, осуществляемые вручную, механическим способом |  |  |
|  |  |  | - подъем подушек при изломе спинной секции | наличие |  |
|  |  | 5 | Комплект поставки |  |  |
|  |  | 5.1 | Стол операционный | 1 шт |  |
|  |  | 5.2 | Пульт управления | 1 шт |  |
|  |  | 5.3 | Съемный шнур питания | 1 шт |  |
|  |  | 5.4 | Кабель заземления | 1 шт |  |
|  |  | 5.5 | Комплект съемных приспособлений для общей хирургии в составе: | наличие |  |
|  |  | 5.5.1 | Наркозная дуга (наркозный экран) | 1 шт |  |
|  |  |  | Материал наркозной дуги, механизма ее крепления и регулировки: нержавеющая хромоникелевая сталь | наличие |  |
|  |  |  | Длина наркозной дуги относительно ширины панели стола не менее | 650 мм |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки высоты наркозной дуги относительно панели стола, не менее | 0...610 мм |  |
|  |  | 5.5.2 | Боковой упор | 2 шт |  |
|  |  |  | Механизм крепления и регулировки бокового упора Z-образная стойка | наличие |  |
|  |  |  | Возможность использования в качестве плечевого упора | наличие |  |
|  |  |  | Возможность использования в качестве упора для ног | наличие |  |
|  |  |  | Материал профилированной подушки бокового упора: литой пенополиуретан | наличие |  |
|  |  |  | Материал механизма крепления и регулировки упора: нержавеющая хромоникелевая сталь | наличие |  |
|  |  |  | Размер подушки, не менее (ДхШ) | 100х200 мм |  |
|  |  |  | Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по высоте, не менее | 0…200 мм |  |
|  |  |  | Регулировка положения подушки бокового упора относительно панели стола по глубине, не менее | 80…200 мм |  |
|  |  |  | Регулировка поворота подушки бокового упора вокруг вертикальной оси Z-образной стойки., градусы не менее | 360 градусов |  |
|  |  | 5.5.3 | Держатель рентгеновской кассеты | 1 шт |  |
|  |  |  | Предназначен для введения (установки) R-кассеты под рентгенопрозрачной столешницей стола в продольном направлении | наличие |  |
|  |  |  | Материал: конструкционная сталь с полимерным покрытием | наличие |  |
|  |  | 5.5.4 | Ремень для фиксации туловища | 1 шт |  |
|  |  |  | Предназначен для фиксации пациента к панели операционного стола | наличие |  |
|  |  |  | Материал ремня – мягкая синтетическая ткань | наличие |  |
|  |  |  | Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь | наличие |  |
|  |  |  | Система регулировки длины ремня: система легкой фиксации (VELCRO) | наличие |  |
|  |  |  | Длина ремня, не менее | 1400 мм |  |
|  |  |  | Ширина ремня, не менее | 100 мм |  |
|  |  | 5.5.5 | Рукодержатель (фиксатор руки) |  |  |
|  |  |  | Предназначен для фиксации рук пациента к панели операционного стола | наличие |  |
|  |  |  | Материал рук держателя мягкая синтетическая ткань | наличие |  |
|  |  |  | Материал кронштейнов для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь | наличие |  |
|  |  |  | Система регулировки диметра рукодержателя: система легкой фиксации (VELCRO) | Наличие |  |
|  |  |  | Ширина рукодержателя, не менее | 100 мм |  |
|  |  | 5.5.6 | Штатив для вливаний (инфузионная стойка) | 1 шт |  |
|  |  |  | Предназначен для размещения флаконов и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении операций | наличие |  |
|  |  |  | Количество подвесных крюков, не менее | 2 |  |
|  |  |  | Количество подвесных держателей флаконов, не менее | 2 |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки высоты штатива, не менее | 800-1290 мм |  |
|  |  |  | Штатив должен быть изготовлен из нержавеющей хромоникелевой стали | наличие |  |
|  |  |  | Материал кронштейна для крепления к боковым направляющим операционного стола нержавеющая хромоникелевая сталь | наличие |  |
|  |  | 5.5.7 | Столик для инъекций | 2 шт |  |
|  |  |  | Предназначен для размещения руки пациента | наличие |  |
|  |  |  | Допустимая нагрузка на столик, не менее | 15 кг |  |
|  |  |  | Материал профилированной подушки столика: литой пенополиуретан | наличие |  |
|  |  |  | Материал механизма крепления и регулировки столика: нержавеющая хромоникелевая сталь | наличие |  |
|  |  |  | Должен регулироваться по высоте и поворачивается вокруг вертикальной оси. | наличие |  |
|  |  |  | Диапазон регулировки высоты столика относительно панели стола в пределах | 0…150 мм |  |
|  |  |  | Столик должен иметь мягкий фиксирующий ремень | наличие |  |
|  |  |  | Материал ремня мягкая синтетическая ткань | наличие |  |
|  |  |  | Длина ремня, не менее | 500 мм |  |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Техническая спецификация

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (далее – МТ) (в соответствии с государственным реестром МТ ) | Портативный фиброназофаринголарингоскоп |
| 2 | Наименование МТ, относящейся к средствам измерения | Не относится к средствам измерения |
| 3 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром МТ) | Техническая характеристика комплектующего к МТ | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Портативный фиброназофаринголарингоскоп | Угол поля зрения 85 град. Глубина резкости 3 — 50 мм Диоптрии от +2D до -8D Изгиб дистального конца, вверх-вниз 130 град. Диаметр дистального конца 3,5 мм Диаметр вводимой трубки 3,5 мм Рабочая длина вводимой трубки 300 мм Общая длина 570 мм | 1шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1 | Тестер герметичности | Тестер представляет собой простое механическое устройство с грушей для накачки давления, манометром для контроля и прочным шлангом с коннектором на конце. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1 | Загубник | Загубник | 1 шт. |
| 4 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 12 кв.м; Вентиляция помещения не требуется; Оптимальные условия эксплуатации системы: Температура окружающей среды 10–35 °C при влажности 30–75 %; Электроснабжение 200-240В. |
| 5 | Условия осуществления поставки МТ (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP |
| 6 | Срок поставки МТ и место дислокации | 90 календарных дней Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 7 | Условия гарантийного сервисного обслуживания МТ поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Необходимо гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий |

Техническая спецификация

Лот № 3

| № п.п. | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Артикул | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | 754-2600 USBUHD | Видеокамера | Тип камеры: 3-х чиповая, высоко чувствительная, MOS. 4K/UHD. Разрешающая способность : 3840 x 2160p пикселя. Чувствительность : < 3 люкс. Соотношение Сигнал-Шум: 54 dB. Тип затвора фотообъектива: электронный. Функция электронного увеличения: 2,5 Х. Функция заморозки изображения. Функция записи фото и видеоизображения на носитель USB. Видеовыходы: 1x HDMI (3840 x 2160p), 1x 3G/HD-SDI x 4CH (3840 x 2160p). 1x HDMI (1920 x 1080p). 1x HD-SDI x 1CH (1920 x 1080p). Порт для подключения носителей информации: USB. Выход дистанционного управления: 1 выход. Режим автоматического баланса белого. Наличие режима запоминания последней использованной конфигурации пользовательских настроек. Размер: 355 x 103 x 350 мм. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 9 | 758-1210 | Тележка | Тележка оснащена 4-мя антистатическими роликами 2 из которых с фиксаторами, 4-мя зафиксированными полками. Размеры стойки: не более 714х1437х624 мм. Размер полок: не менее 600 х 490 мм. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 100-115 VAC или 220-240 VAC 50/60 Гц. Температура рабочая: 10 – 40°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Температура хранения: -10 – 50°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Атмосферное давление: 700...1060 гПа. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней |
|  |  | Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа издели |

Техническая спецификация

Лот № 4

| № п.п. | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Артикул | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 2 | 754-LA300 | Источник света | Высокоэффективный светодиодный источник белого света предназначен для освещения внутренних органов через волоконно-оптические световоды жестких и полужестких медицинских эндоскопов. Лампа: светодиодная 300 Ватт. Эксплуатационная долговечность лампы не менее: 40000 часов Световая температура не более: 6500 °K. Функция управления интенсивностью осчещения через специальный разъем к блоку видеокамеры Напряжение 230 VAC Частота 50/60 Hz Потребляемая мощность: 300 Ватт. Настройка яркости: управляемая кнопками на передней панели Вес: не более 4,5 кг Размер не более: 355х103х253 мм Рабочая температура: +10° - +40°C Класс защиты: Класс 1 тип BF | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 15 | 39533-30 | Принадлежности для источника света: Кабель оптоволоконный, длиной 3000 мм, диаметром 4.8 мм | Кабель оптоволоконный для подачи света в лапароскоп, длина 3000 мм, диаметр оптического волокна 4.8 мм. | 1 шт. |
|  |  | 17 | 707-332 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: кабель биполярный для электродов, длина: 3000 мм | Биполярный кабель для коагулятора, длина 3000 мм | 1 шт. |
|  |  | 18 | 707-520 | Принадлежности для высокочастотных электрохирургических аппаратов: кабель монополярный для электродов, длина: 3000 мм | Монополярный кабель для коагулятора, длина 3000 мм | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы: |
|  |  | 34 | 704-100 | Иглы тип: по Верешу, инсуффляционная, длиной 120 мм | Инсуффляционные иглы Вереш, длина 120 мм. | 2 шт. |
|  |  | 35 | 704-370 | Троакары тип: с многофункциональным клапаном, диаметром 5.5 мм, длиной 103 мм | Троакары с многофункциональным клапаном и краном для инсуффляции в сборе, рабочая длина 103 мм, диаметр 5.5 мм. | 4 шт. |
|  |  | 36 | 704-375 | Троакары тип: с многофункциональным клапаном, диаметром 11.0 мм, длиной 105 мм | Троакары многофункциональным клапаном и краном для инсуффляции в сборе, рабочая длина 105 мм, диаметр 11.0 мм. | 4 шт. |
|  |  | 37 | 704-4081 | Головка троакара тип: с силиконовым клапаном, пластиковая, диаметром 5.5 мм | Головка трокара с силиконовым клапаном, пластиковая, диаметр 5.5 мм. | 1 шт. |
|  |  | 38 | 704-0020 | Внутренние прокладки диаметром 3.5 мм, 8.0 мм | Внутренние прокладки 3.5 - 8.0 мм, для тубуса трокара, силиконовые, упаковка 5 шт. | 1 упак. |
|  |  | 39 | 704-4080 | Головка троакара тип: с силиконовым клапаном, пластиковая, диаметром 11.0 мм | Головка трокара с силиконовым клапаном, пластиковая, диаметр 11.0 мм. | 1 шт. |
|  |  | 40 | 704-0021 | Внутренние прокладки диаметром 10.0 мм, 12.5 мм | Внутренние прокладки 10.0 - 12.5 мм, для тубуса трокара, силиконовые, упаковка 5 шт. | 1 упак. |
|  |  | 41 | 704-491 | Тубусы троакара тип: рентгенпрозрачный, винтовой для троакаров диаметром 5.5 мм, длиной 95 мм | Тубус трокара винтовой для трокаров 5.5 мм, длина 95 мм, рентгенпрозрачный. | 1 шт. |
|  |  | 42 | 704-497 | Тубусы троакара тип: винтовой для троакаров диаметром 11.0 мм, длиной 97 мм | Тубус трокара винтовой для трокаров 11.0 мм, длина 97 мм, рентгенпрозрачный. | 1 шт. |
|  |  | 43 | 704-436 | Тубусы троакара тип: винтовой для троакаров диаметром 5.5 мм | Тубус трокара винтовой для трокаров 5.5 мм, позволяет регулировать глубину погружения трокара. | 1 шт. |
|  |  | 44 | 704-438 | Тубусы троакара тип: винтовой для троакаров диаметром 11.0 мм | Тубус трокара винтовой для трокаров 11.0 мм, позволяет регулировать глубину погружения трокара. | 1 шт. |
|  |  | 45 | 704-0004 | Герметизирующие колпачки диаметром 4.0 мм | Герметизирующие колпачки, размер 4.0 мм, упаковка 10 шт. | 1 упак. |
|  |  | 46 | 704-0008 | Герметизирующие колпачки диаметром 8.0 мм | Герметизирующие колпачки, размер 8.0 мм, упаковка 10 шт. | 1 упак. |
|  |  | 47 | 704-0200 | Внутренние прокладки диаметром 5.5 мм | Внутренние прокладки 5.5 мм, для тубуса трокара с многофунциональным клапаном, упаковка 10 шт. | 1 упак. |
|  |  | 48 | 704-0201 | Внутренние прокладки диаметром 11.0 мм | Внутренние прокладки 11.0 мм, для тубуса трокара с многофунциональным клапаном, упаковка 10 шт. | 1 упак. |
|  |  | 49 | 704-241 | Адаптер-переходник тип: силиконовый, диаметр: 11 - 5,5 мм | Адаптеры силиконовый с ремешком, с 11.0 мм на 5.5 мм. | 1 шт. |
|  |  | 50 | 775-4003 | Рукоятки для инструментов тип: пластиковая, эргономичная с увеличеной контактной поверхностью, изолированная, c ВЧ- разъемом | Рукоятка для инструментов, пластиковая, эргономичная с увеличеной контактной поверхностью, изолированная, c ВЧ-разъемом, без кремальеры. | 3 шт. |
|  |  | 51 | 775-4004 | Рукоятки для инструментов тип: пластиковая, эргономичная с увеличеной контактной поверхностью, изолированная, c ВЧ- разъемом, с кремальерой | Рукоятка для инструментов, пластиковая, эргономичная с увеличеной контактной поверхностью, изолированная, c ВЧ-разъемом, с кремальерой. | 2 шт. |
|  |  | 52 | 775-3995 | Рукоятки для инструментов тип: пластиковая, эргономичная с увеличеной контактной поверхностью, изолированная, c ВЧ- разъемом, с отключаемой кремальерой | Рукоятка для инструментов, пластиковая, эргономичная с увеличеной контактной поверхностью, изолированная, c ВЧ-разъемом, с отключаемой кремальерой. | 2 шт. |
|  |  | 53 | 775-4010LL | Тубусы тип: с разъемом Люер-Лок, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм | Тубус для модульных инструментов, изолированый, с разъемом люер-лок, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм. | 3 шт. |
|  |  | 54 | 775-4110 | Тубусы тип: с разъемом Люер-Лок, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, красный | Тубус для модульных инструментов, изолированный, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, цвет красный. | 1 шт. |
|  |  | 55 | 775-4111 | Тубусы тип: с разъемом Люер-Лок, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, синий | Тубус для модульных инструментов, изолированный, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, цвет синий. | 1 шт. |
|  |  | 56 | 775-4112 | Тубусы тип: с разъемом Люер-Лок, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, зеленый | Тубус для модульных инструментов, изолированный, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, цвет зеленый. | 1 шт. |
|  |  | 57 | 775-4113 | Тубусы тип: с разъемом Люер-Лок, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, желтый | Тубус для модульных инструментов, изолированный, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, цвет желтый. | 1 шт. |
|  |  | 58 | 775-4065 | Захватывающие щипцы тип: монополярные, две подвижные бранши, зуб 2х4, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Захватывающие щипцы монополярные, длина 330 мм, тип зубчатые "Кобра", 2х4, две подвижные бранши,диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 59 | 775-4075 | Захватывающие щипцы тип: монополярные, две подвижные бранши, с насечкой: мелкая, автор Мерилэнд (Maryland), диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Захватывающие щипцы монополярные, длина 330 мм, тип Мерилэнд, мелкозубые, с диагональной насечкой, две подвижные бранши, диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 60 | 775-4092 | Захватывающие щипцы тип: монополярные, две подвижные бранши, угол: 90°, автор Микстер(Mixter), диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Захватывающие щипцы монополярные, длина 330 мм, по Микстеру, угол 90°, две подвижные бранши, диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 61 | 775-4073 | Захватывающие щипцы тип: монополярные, две подвижные бранши, автор Дорси (Dorsey), диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Захватывающие щипцы монополярные, длина 330 мм, по Дорси - Фундусу, две подвижные бранши, диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 62 | 775-4099 | Захватывающие щипцы тип: монополярные, две подвижные бранши, с насечкой: атравматичная, автор Де Бейки (De Bakey), диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Захватывающие щипцы монополярные, длина 330 мм, по Де Бейки, атравматичная насечка, две подвижные бранши, длина рабочих бранш 20 мм, диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 63 | 775-4067 | Захватывающие щипцы тип: монополярные, две подвижные бранши, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Захватывающие щипцы монополярные, длина 330 мм, тип Граспер, две подвижные бранши, диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 64 | 775-4094 | Захватывающие щипцы тип: монополярные, две подвижные бранши, автор Келли (Kelly), диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Захватывающие щипцы монополярные, длина 330 мм, по Келли, две подвижные бранши, диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 65 | 775-4032 | Биопсийные щипцы тип: с иглой, монополярные, две подвижные бранши, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Биопсийные щипцы монополярные, длина 330 мм, с иглой , две подвижные бранши, диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 66 | 775-4090 | Захватывающие щипцы тип: монополярные, для спиралей, две подвижные бранши, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Захватывающие щипцы монополярные, длина 330 мм, тип усиленные, на дно матки, две подвижные бранши, диаметр 5.0 мм, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 67 | 775-4027 TS | Ножницы тип: перитонеальные, изогнутые, автор: по Метзенбаум (Metzenbaum), диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Ножницы монополярные, длина 330 мм, тип: перитонеальные , изогнутые, по Метзенбауму, диаметр 5.0 мм, вставка. | 2 шт. |
|  |  | 87 | 87200-0F-BL | Контейнеры тип: для инструментов, размером 580 х 280 х 200 мм | Контейнер для эндоскопических инструментов, в комплекте с цельной крышкой, цвет крышки: синий. Допустимая рабочая температура не менее 134 ° С. Количество гарантированных циклов стерилизации до потери эластичности уплотнительной герметизирующей манжеты крышки 300 циклов. Размер контейнера 580X280X200 мм. Элементы конструкции (рукоятки, фиксаторы, и.т.д.) рассчитаны на максимальную загрузку контейнера 7,7 кг. | 1 шт. |
|  |  | 88 | 87295-00 | Держатель для инструментов размерами 432 х 230х 155 мм | Держатель для эндоскопических инструментов, с 3-мя силиконовыми уплотнительнымиподушками и зажимным механизмом. Размер держателя для инструментов 432X230X155 мм. Ширина силиконовой уплотнительной подушки держателя для инструментов 217 мм. Высота силиконовой уплотнительной подушки держателя для инструментов 20 мм. Количество ячеек для инструментов в силиконовой подушке держателя для инструментов 26 шт. Ширина зажимного механизма держателя для инструментов 230 мм. Держатель для инструментов оснащен системой продольного перемещения силиконовых уплотнительных подушек и зажимного механизма в целях возможности удерживания инструментов различной длины. | 1 шт. |
|  |  | 89 | 87015-20 | Поддон сетчатый, размерами 510 х 255 х 50 мм | Поддон тип: сетчатый, размеры 510X255X50 мм. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 100-115 VAC или 220-240 VAC 50/60 Гц. Температура рабочая: 10 – 40°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Температура хранения: -10 – 50°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Атмосферное давление: 700...1060 гПа. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней |
|  |  | Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа издели |

Техническая спецификация

Лот № 5

| № п.п. | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Артикул | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 7 | 754-2600UHD-001 | Принадлежности для видеокамеры: Головка видеокамеры, тип: ультравысокой четкости UHD/4K. | Головка видеокамеры в комплекте. Вес головки видеокамеры : 170 гр. Наличие 4 (четырех) кнопок дистанционного управления функциями видеокамеры на головке видеокамеры. | 1 шт. |
|  |  | 8 | 754-3909-21 UHD | Принадлежности для видеокамеры: Объектив тип: ультравысокой четкости UHD, фокусное расстояние: 21 мм. | Объектив 4K/UHD, фокусное расстояние 21 мм. | 1 шт. |
|  |  | 10 | 758-1040 | Принадлежности для тележки: Держатель головки видеокамеры | Держатель головки видеокамеры для тележки. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 100-115 VAC или 220-240 VAC 50/60 Гц. Температура рабочая: 10 – 40°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Температура хранения: -10 – 50°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Атмосферное давление: 700...1060 гПа. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней |
|  |  | Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа издели |

Техническая спецификация

Лот № 6

| № п.п. | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Артикул | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 5 | 754-1522 H | Инсуфлятор | Инсуфлятор с подогревом газа. Функция предварительной инсуфляции для обеспечения безопасности пациента. Инсуфлятор обеспечивает работу напрямую от баллонов или центральной разводки газа без использования редукторов. Отображение на передней панели данных давления, потока и объема газа на отдельных дисплеях. Отдельные режимы работы для проведения инсуфляции через трокар и иглу с переключением на передней панели. Функция отображения запаса газа в баллоне. Функция передачи данных инсуфляции на монитор через специальный разъем к блоку видеокамеры. Напряжение: 100-240 VAC. Частота тока: 50/60 Hz. Потребление энергии: 105 Ватт. Вес: не более 6,5 кг. Размер: не более 355х105х285 мм. Поток: от 0 до 30 л/мин. Давление: от 0 до 30 mmHg (max. 50mmHg). Класс защиты: Класс 1 тип BF. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы: |
|  |  | 26 | 750-5061 | Принадлежности для блоков аспирации и ирригации: Набор трубок автоклавируемые, для ирригации, мягкий пакет - инструмент, для аспирации, емкость - инструмент. | Набор трубок автоклавируемые, для ирригации, мягкий пакет - инструмент, для аспирации, емкость - инструмент. | 1 шт. |
|  |  | 27 | 754-1505 | Принадлежности для инсуфлятора: Исуфляционная трубка, автоклавируемая, длина: 2,5 м | Исуфляционная трубка, автоклавируемая, длина: 2,5 м | 1 шт. |
|  |  | 28 | 754-1501 | Принадлежности для инсуфлятора: Фильтр | Фильтр cтерильный, упаковка 50 шт. | 1 упак. |
|  |  | 68 | 708-540 | Иглодержатели тип: прямой, с системой защиты от перегрузки, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Иглодержатель сверх легкий с алюминиевой осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, прямой, промывной канал с разъемом люер-лок. | 1 шт. |
|  |  | 69 | 708-544 | Иглодержатели тип: изогнутый, влево, с системой защиты от перегрузки, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Иглодержатель сверх легкий с алюминиевой осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, левый, промывной канал с разъемом люер-лок. | 1 шт. |
|  |  | 70 | 708-548 | Иглодержатели тип: изогнутый, вправо, с системой защиты от перегрузки, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Иглодержатель сверх легкий с алюминиевой осевой прямой рукояткой с системой защиты от перегрузки, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм, правый, промывной канал с разъемом люер-лок. | 1 шт. |
|  |  | 71 | 704-646 | Рукоятки для инструментов тип: для аспирационно- ирригационной трубки | Рукоятка для инструментов, аспирационно-ирригационная со скользящим клапаном, для работы с трубками диаметром 1.0-10.0 мм. | 1 шт. |
|  |  | 72 | 704-660 | Аспирационно- ирригационные и пункционно- инъекционные трубки тип: диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Аспирационно-ирригационная трубка, стандартная, 4 боковых отверстия, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм. | 1 шт. |
|  |  | 73 | 704-120 | Аспирационно- ирригационные и пункционно- инъекционные трубки тип: c разъемом Люер-Лок, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Игла 1.4 мм, длина 20 мм, с разъемом люер-лок, диаметр 5 мм, длина 330 мм. | 1 шт. |
|  |  | 74 | 707-131 | Тубусы тип: биполярный, диаметром 5.0 мм, длиной 340 мм | Тубус для биполярных инструментов, система EVO II, длина 340 мм, диаметр 5.0 мм. | 1 шт. |
|  |  | 75 | 707-132 | Рукоятки для инструментов тип: биполярная, с вращением рабочих бранш | Рукоятка для биполярных инструментов, с вращением рабочих бранш, система EVO II. | 1 шт. |
|  |  | 76 | 707-072 | Захватывающие щипцы тип: окончатые, биполярные, изогнутые, с изолирующим покрытием, длиной 340 мм | Захватывающие щипцы биполярные , длина 340 мм, тип окончатые, изогнутые, изолирующее покрытие, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 77 | 707-073 | Захватывающие щипцы тип: окончатые, биполярные, с изолирующим покрытием, длиной 340 мм | Захватывающие щипцы биполярные , длина 340 мм, тип окончатые, изолирующее покрытие, вставка. | 1 шт. |
|  |  | 78 | 707-151 | Электроды тип: биполярный, L- образный, диаметром 5.0 мм, длиной 340 мм | Электрод L-образный, биполярный, диаметр 5.0 мм, длина 340 мм. | 1 шт. |
|  |  | 79 | 707-153 | Электроды тип: биполярный, шарик, диаметром 5.0 мм, длиной 340 мм | Электрод шар, биполярный, диаметр 5.0 мм, длина 340 мм. | 1 шт. |
|  |  | 80 | 704-111 | Ретракторы тип: лепестковый, эндоскопический, с возможностью плавного изменения угла наклона, диаметром 5.0 мм, длиной 330 мм | Ретрактор эндоскопический, лепестковый, 3 лепестка, с промывным каналом и системой изменения угла, диаметр 5.0 мм, длина 330 мм. | 1 шт. |
|  |  | 81 | 704-123 | Ретракторы тип: пальцеобразный, эндоскопический, с возможностью плавного изменения угла наклона, диаметром 5.0 мм, длиной 360 мм | Ретрактор эндоскопический, палец угловой, длина рабочей части 40 мм, диаметр 5.0 мм, длина 360 мм. | 1 шт. |
|  |  | 82 | 708-702 | Аппликаторы для лигатурных клипс, с вращением рабочей части на угол 360, с промывным каналом, диаметром 10.0 мм, длиной 330 мм | Апликатор для клипс, диаметр 10.0 мм, вращение 360°, с промывным каналом, длина 330 мм. | 1 шт. |
|  |  | 83 | 708-707 | Клипсы средне-большие | Клипсы эндоскопические тип: этикон, средние-большие, материал: титан, 18 магазинов по 6 клипс. | 1 упак. |
|  |  | 84 | 707-605 | Щетки тип: диаметром 5.0мм | Щетки для очистки каналов, 5.0 мм, упаковка 10 шт. | 1 упак. |
|  |  | 85 | 707-610 | Щетки тип: диаметром 10.0мм | Щетки для очистки каналов, 10.0 мм, упаковка 10 шт. | 1 упак. |
|  |  | 86 | 791-161 | Зонды тип: внутриматочный, автор: Кохен (Kohen) | Зонд маточный, по Кохену, в комплекте с 2-мя насадками. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 100-115 VAC или 220-240 VAC 50/60 Гц. Температура рабочая: 10 – 40°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Температура хранения: -10 – 50°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Атмосферное давление: 700...1060 гПа. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней |
|  |  | Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа издели |

Техническая спецификация

Лот № 7

| № п.п. | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) |  |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Артикул | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 3 | 753-0166 | Монитор 30 дюймов, тип: ультравысокой четкости UHD/4K | Тип монитора: HD/4K/UHD медицинский (medically approved MPG). Тип панели: IPS panel with LED backlight. Диагональ отображаемой области: 30 дюймов. Разрешающая способность: 3840 x 2160 pixels пикселя. Формат изображения: 16:9. Угол обзора: 178° (горизонталь), 178° (вертикаль). Яркость: 300 cd/m2 кандел/кв.м. Видеовходы / выходы: Video input 4K: 1 x DisplayPort (1.2). 1 x DVI-D. Тип крепежных элементов: VESA 100. Напряжение 230 VAC. Частота 50/60 Hz. Потребляемая мощность: 120 VA. Вес : 13 кг. Размер: 760 x 460 x 63 мм. Рабочая температура: 0° - +40°C. Класс защиты: Класс 1 тип BF. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы: |
|  |  | 33 | 700-029 | Лапароскоп тип: жесткий, ультра высокой четкости UHD, угол обзора: 30°, диаметром 10.0 мм, длиной 310 мм. | Лапараскоп взрослый, рабочая длина 310 мм, диаметр 10 мм, угол обзора, 30°, 4K/UHD, сапфировая торцевая дистальная линза, термический компенсатор длины, антирефлексное внутреннее покрытие, режим автоклавирования: 134°С в течение 18 минут. | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Напряжение: 100-115 VAC или 220-240 VAC 50/60 Гц. Температура рабочая: 10 – 40°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Температура хранения: -10 – 50°С, относительная влажность 25-95% (без конденсации). Атмосферное давление: 700...1060 гПа. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней |
|  |  | Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2 |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МИ не менее 37 месяцев. |
|  |  | Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей МТ; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса изделия его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа издели |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

И.о. главного  врача

КГП «Карабалыкская  РБ»

Кабылов Ж.Ж.  ___________________________