И.о.главного врача

Коммунальное государственное предприятие

«Карабалыкская районная больница» УЗаКО

Ж.Ж.Смайлова

______________________________

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Техническая спецификация

Лот № 1

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Дефибриллятор-монитор |
| 2 | Требования к комплектации | .№ п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Дефибриллятор - монитор со встроенным сетевым блоком и зарядным устройством. | ЮМГИ.941135.020 с каналами ЭКГ, НИАД, SPO2, ЭКС , АНД Назначение: Предназначен для лечебного воздействия на сердце человека одиночным биополярным электрическим импульсом посредством пары многоразовых или одноразовых гибких электродов трансторакально. Область применения: В медицинских стационарах, кардиологических диспансерах, для оснащения бригад скорой и неотложной помощи. Краткая техническая информация: 1. Имеет в составе детские и взрослые электроды и работает в режиме ручной и автоматической наружной дефибрилляции (АНД) 2. Максимальная энергия на нагрузке 50 Ом – (360 ± 54) Дж. 3. Время набора энергии: 200 Дж-не более 6 с, 360 Дж-не более 10с 4. Количество разрядов от полностью заряженной аккумуляторной батареи -200 Дж- не менее 70 -360 Дж- не менее 40 5. Время непрерывной работы в режиме монитора от полностью заряженной батареи- не менее 3 часов 6. Время непрерывной работы от сети переменного тока не менее 168 часов 7. Два канала приема ЭКГ от электродов дефибрилляции и от кардиографических электродов монитора с чувствительностью 5,10,20 мм/мВ 8. Диапазон измерения ЧСС -30 до 300 ударов в минуту 9. Канал пульсоксиметрии. Диапазон показаний SPO2(0-100)% 10. Канал НИАД. Диапазон измерения давления в манжете (20-280) мм.рт.ст. 11. Канал электростимуляции: -наружная кардиостимуляция (ЭКСН) -чреспищеводная (ЧПЭС) -эндокардиальная (ЭНДО 12. Режим АНД 13. Питание аппарата -сеть переменного тока (190-250) В, частотой 50-60 Гц -внеший источник постоянного тока (12-18) В автомобильный аккумулятор -Встроенное зарядное устройство - сменная аккумуляторная батарея 14,4В, 1900мА.ч 14.Масса носимой части не более 7 кг с установленной батареей 15. Габаритные размеры носимой части не более (345х230х345) мм 16. Ресурс работы-5 лет. 17. Голосовые подсказки на русском/казахском языке | 1 шт |
|  |  | Принадлежности |
|  |  | 2 | Аккумуляторная батарея | ЮМГИ.687291.010 сменная никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 14,4 В, 1900 мА·ч. | 1 шт |
|  |  | 3 | Шнур сетевой 1,8 м | ЮМГИ.685622.048 Для сети переменного тока | 1 шт |
|  |  | 4 | Кабель электрокардиографический ( 4 отведения) | Кабель электрокардиографический 4/12 Для снятия ЭКГ и для мониторирования ЭКГ, для работы в синхронном режиме, четырехэлектродный | 1 шт |
|  |  | 5 | Манжета, средний размер, для взрослых | ЮМГИ.943133.007 Для канала АД. Диапазон измерений давления в манжете (20-280) мм.рт.ст. с абсолютной погрешностью ±3 мм.рт.ст. Средняя скорость снижения давления в манжете в режиме измерений (2-5) мм.рт.ст/с. | 1 шт |
|  |  | 6 | Кабель пульсоксиметрический | NELLCOR Датчик для канала SPO2 .Диапазон показаний SpO 2 (0-100) %. Абсолютная погрешность ±3 % в диапазоне показаний (75-100) %. Контроль ЧП в диапазоне (30-240) уд/мин. | 1 шт |
|  |  | 7 | Кабель переходник ЭКСН | ЮМГИ.685622.028-01 Для проведения наружной электрокардиостимуляции | 1 шт |
|  |  | 8 | Руководство по эксплуатации | ЮМГИ.941135.009-13 РЭ Руководство по эксплуатации на русском и казахском языках | 1 шт |
|  |  | 9 | Сумка для переноски | ЮМГИ.323382.020 ГЧ Сумка предназначена для удобства переноски дефибрилляторов и необходимых принадлежностей (кабель пациента, электроды, гель и т. п.), а так же для предохранения аппарата от ударов и атмосферных осадков. Корпус сумки усилен специальной прокладкой. Сумка снабжена отдельной секцией для укладки принадлежностей, складной ручкой и плечевым ремнем. Размер 500х300х250 мм | 1 шт |
|  |  | 10 | Компакт диск с ПО | ЮМГИ.467361.011 Порядок работы с персональной ЭВМ изложен в Руководстве оператора, которое находится в электронном виде на компакт-диске вместе с программ- ным обеспечением. Для установки программного обеспечения и создания архива | 1 шт |
|  |  | Расходные материалы : |
|  |  | 11 | Электроды для мониторирования ЭКГ одноразовые | F9079 43Х45 мм пр-во FIAB (Италия) для мониторирования ЭКГ Назначение - краткосрочная регистрация ЭКГ покоя, мониторинг ЭКГ. Тип коннектора - "кнопка". Покрытие коннектора - Ag/AgCl Основа - вспененный полиэтилен. | 1 комплект (50 шт) |
|  |  | 12 | Терvомобумага, ширина 57-58 мм | А5723/12-н Ширина бумаги – (57 – 58) мм, диаметр рулона –50 мм, термобумага с сеткой или без сетки. | 2 шт |
|  |  | 13 | Одноразовые электроды для наружной кардиостимуляции или АНД | PG10S/RU7959 EURO DEFI PADS Для проведения наружной электрокардиостимуляции и автоматической наружной дефибрилляции. Предназначены для проведения реабилитационных действий для взрослых в исполнении перед и бок. Многофункциональные электроды не стерильные и рекомендованы для одноразового использования. Высота (в упаковке) 1 см Ширина (в упаковке) 15 см Длина (в упаковке) 20 см Вес (в упаковке) 0.1 кг | 1 шт |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | - температура окружающей среды от 0 до плюс 40 0 С; - относительная влажность воздуха до 98% при температуре плюс 25 0 С; - атмосферное давление от 630 до 800 мм.рт.ст. (от 83,9 до 106,6 кПа). |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP конечный пользователь |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней. Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Техническая спецификация

Лот № 2

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий, с указанием модели, наименованием производителя, страны) | Электрический отсасывающий насос в комплекте. |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к МТ (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике. | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  |  | Электрический отсасывающий насос | Электрический насос предназначен для аспирации секрета с широкой эксплуатацией в различных стационарах, терапевтических отделениях, отделениях реанимации, в хирургии, гинекологии, ортопедии, эндоскопии и т. п., и для дренирования, проводимого во время интенсивного наблюдения, грудной и брюшной хирургии, липосакции. Также возможно использовать как вакуумный экстрактор плода (при наличии вакуумных акушерских чашечек). Корпус насоса должен быть изготовлен из ударопрочного полипропилена. Для мобильности на основании аппарата должны быть четыре колеса диаметром не менее 80 мм, два из которых должны быть снабжены тормозом. На корпусе аппарата сверху должны быть две ручки (одна слева и одна справа). Высокопоточный вакуумный насос производительностью не менее 91 л/мин. Всасывающий агрегат с термозащитой, должен быть спроектированный для непрерывного режима работы. Мотор аппарата должен быть двухпоршневой, безмасляный не требующий технического обслуживания. Срок службы мотора не менее 10 000 часов. Выбор ёмкости в которую будет производиться отсос должен производиться при помощи переключателя, расположенного на передней части аппарата, что должно позволять производить переключение без дополнительного переприсоединения шлангов. Создание вакуума (макс.): не менее 0-93 кПа - 933 мбар - 700 ммHg. Низкий уровень шума: не более 50±1,5Дб(AS)/1м. Включение / выключение аппарата одной кнопкой, находящейся на верхней части насоса либо ножной (опциональной) педалью. Плавное регулирование мощности всасывания (не менее 0-100кПа/0-760мм/0-14,7PSI) должно отображаться на манометре диаметром не менее 67 мм. Кабель питания для подключения аппарата к электрической сети - наличие | 1 шт. |
|  |  |  | Крышка контейнера для сбора жидкости | Крышка контейнера для сбора жидкости с двумя фиксаторами. Наличие в нижней части крышки фиксаторов для крепления предохранительного клапана. | 2 шт. |
|  |  |  | Контейнер (ёмкость) для сбора жидкости с клапаном объемом (л): 4 | Колбы для сбора жидкостей изготовлены из поликарбоната (емкость: 4 л, с нанесенной шкалой до 3.500 мл). Наличие в колбах предохранительного клапана для предотвращения переполнения. | 2 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 1. | Насадка акушерская (50 мм) | Насадка акушерская (не менее 50 мм). Силиконовая, автоклавируемая. Длина не менее 210 мм. Наличие ручного клапана сброса излишнего давления и ручки-держателя, изготовленных из металла. Насадки, изготавливаемые из медицинского силикона, аккуратно накладываются на волосистую часть головки плода. Цельная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации, а гладкая поверхность с продольной бороздкой позволяет контролировать вращение. Конструкция чашечек обеспечивает плотную посадку, максимально снижая риск отсоединения. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Насадка акушерская (60 мм) | Насадка акушерская (не менее 60 мм). Силиконовая, автоклавируемая. Длина не менее 210 мм. Наличие ручного клапана сброса излишнего давления и ручки-держателя, изготовленных из металла. Насадки, изготавливаемые из медицинского силикона, аккуратно накладываются на волосистую часть головки плода. Цельная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации, а гладкая поверхность с продольной бороздкой позволяет контролировать вращение. Конструкция чашечек обеспечивает плотную посадку, максимально снижая риск отсоединения. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Насадка акушерская (70 мм) | Насадка акушерская (не менее 70 мм). Силиконовая, автоклавируемая. Длина не менее 210 мм. Наличие ручного клапана сброса излишнего давления и ручки-держателя, изготовленных из металла. Насадки, изготавливаемые из медицинского силикона, аккуратно накладываются на волосистую часть головки плода. Цельная конструкция обеспечивает удобство эксплуатации, а гладкая поверхность с продольной бороздкой позволяет контролировать вращение. Конструкция чашечек обеспечивает плотную посадку, максимально снижая риск отсоединения. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Педаль | Наличие ножной педали, позволяющей включать и отключать аппарат ногой. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Педаль | Ножная педаль для сброса избыточного давления при проведении процедуры вакуумной экстракции. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Бактериальный фильтр | Бактериальный фильтр обеспечивает эффективность удержания частиц: минимум на 99,95%, и бактерий: минимум на 99,99%. Половина корпуса фильтра прозрачная для визуализации загрязненности и необходимости замены. | 10 шт. |
|  |  | 2. | Шланги силиконовые диаметром: 8 мм и 13 мм | Шланги силиконовые для проведения аспирации. Многократного использования. Внутренний диаметр не менее 8 мм; Внешний диаметр не более 13 мм. Длина шланга не менее чем 2 метра. | 2 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Требования к помещению: Площадь помещения: не менее 5 кв.м; Оптимальные условия эксплуатации системы: Окружающая температура: 20~30°C Относительная влажность: 30~75 % Атмосферное давление: 70~106 кПа Электроснабжение: 220-240 |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP Заказчик |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 60 календарных дней. Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание МТ не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и должны включать в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |

Техническая спецификация

Лот № 3

| № п/п | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Фетальный монитор |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие |
|  |  | 1 | Основной блок | Монитор плода и матери, осуществляет мониторинг частоты сердечных сокращений плода (FHR), давления сокращения матки (TOCO), шевеление плода (FM), а также электрокардиограммы (ECG), дыхания (Resp), сатурацией крови (SpO2), частоты пульса (PR), неинвазивного артериального давления (NIBP), и температуры (TEMP) беременных. Общие характеристики: 12,1 дюймовый TFT цветной дисплей. Определяет состояние плода при одноплодной и двух плодной беременности. Автоматическое обнаружение движения плода. Водонепроницаемые ультразвуковые зонды, использующие 12 кристаллов, обеспечивают надежность непрерывного мониторинга (FHR и FM), наиболее точные измерения и непрерывное наблюдение, даже шумной больничной обстановке. Встроенный энергоемкий заряжаемый литиево -ионный аккумулятор. Z-образно сложенная термочувствительная бумага для регистрации данных с настраиваемой скоростью печати. Автоматический анализ Кардитокографии (CTG). Хранение и просмотр данных GTC за 120 часов. Возможность соединения к центральной станции для выдачи сигналов тревоги и архивации. Физические характеристики: Фетальный монитор - портативный. Вес базового блока - 6 кг. Степень защиты от попадания жидкости: IPX1. Дисплей: Дисплей – цветной. Дисплей складной, с углом наклона экрана – от 0º до 70º, для обеспечения оптимального угла обзора. Диагональ дисплея - 12,1 дюймов. Разрешение - 800 х 600. Возможна опциональная установка сенсорного дисплея. Возможна настройка и выбор одного из 6-ти вариантов компоновок экрана: Экран плода; Большие цифры; Фетальный каскад; Параметры плода и матери; Экран большие цифры значений параметров плода и матери; Экран матери. Характеристики питания: Номинальное напряжение: от 100 В до 240 В перем. Тока. Номинальная частота: 50 Гц/60 Гц. Потребляемый ток: в диапазоне от 1,0 A до 0,5 A. Характеристики входных и выходных устройств: Клавиатура: 6 функциональных кнопок, 1 поворотная ручка. USB разъем для подключения устройств. RS232 разъем для обновления программного обеспечения. RJ45 интерфейс для подключения централизованной системе мониторинга. Встроенный блок регистрации: Тип: матричный термопечатающий. Разрешающая способность: 8 т/мм. Бумага: 152 мм х 13,5 м (Z-сложенная). Тип бумаги: Фальцованная термочувствительная бумага. Скорость регистрации в режиме реального времени: 1 см/мин, 2 см/мин, 3 см/мин. Просмотр быстрой записи: до 13 мм/с. Погрешность скорости при печати: не более ±5%. Регистрация графиков: Характеристики памяти аппарата: Хранение и просмотр данных GTC за 120 часов. Характеристики измерений FHR: Метод измерения: Импульсная звуковая доплерометрия. Преобразователь: 12 кристаллов. Интенсивность звука: менее 5 мВт/см². Частота ультразвука: 1,0 МГц, отклонение ±10%. Диапазон измерений: от 50 до 210 уд. /мин. Точность: ±2 уд. /мин. Разрешающая способность: 1 уд. /мин. Интенсивность исходящего луча (lob): менее 20 мВт/см². Характеристики измерений TOCO: Метод измерения: Тензометрический элемент. Диапазон измерений: от 0 до 100 единиц (относительно %). Разрешающая способность: 1% (1 единица). Нелинейная погрешность: ±10%. Базовая линия TOCO: 0,5,10,15,20 по выбору. Характеристики измерений FM: Ультразвуковая доплерометрия. Диапазон измерения интенсивности FM: относительный диапазон от 0 до 40%. Разрешающая способность: 1%. Ручное/автоматическое измерение. Характеристики измерений ECG: Отведения: 3/5 отведений. Тип отведения: 5 отведений – I, II, III, aVR, aVL, aVF,V-; 3 отведения - I, II, III. Масштаб сигнала: 0,25X, 0,5X, 1X, 2X, 4X. Скорость перемещения: 6,25 мм/с, 12,5 мм/с, 25 мм/с. CMRR: режим монитора ≥ 105 дБ. Входной импеданс: не менее 5,0 Мом. Характеристики измерений SpO2: Диапазон измерений: от 0 до 100%. Диапазон сигнала тревоги: верхний/нижний предел – от 85 до 100%. Разрешающая способность: 1%. Точность: от 70 до 100% ±2%.; от 35 до 69% ±3%.; от 0 до 34% не определено. Периодичность обновления данных: 12 сек. Характеристики измерений PR: Диапазон измерений: от 20 до 250 уд/мин. Диапазон сигнала тревоги: верхний/нижний предел – от 0 до 300 уд/мин. Разрешающая способность: 1 уд/мин. Точность: ±1% или ±1 уд/мин. Периодичность обновления данных: 12 сек. Характеристики измерений Resp: Метод измерения: торакальный импеданс. Отведения: возможность выбора – I (RA-LA) или II (RA-LL), по умолчанию II. Частота возбуждения: синусоидальный сигнал 64,8 кГц. Ток возбуждения: 0,5 мА при 64,8 кГц. Диапазон измерения импеданса: от 0,2 Ом до 3 Ом. Характеристики измерений NIBP: Метод измерения: Автоматическая осцилометрия. Режим измерения: Ручной, Автоматический. Интервал в автоматическом режиме измерения: 3 мин, 5 мин, 10 мин, 15 мин, 30 мин, 60 мин, 90 мин, 2 ч, 4 ч. Измеряемые величины: Систолическое, Диастолическое, Среднее АД. Диапазон измерения: Систолическое – от 30 до 270 мм. рт. ст.; Диастолическое - от 10 до 220 мм. рт. ст.; Среднее - от 20 до 235 мм. рт. ст. Разрешающая способность: 1 мм. рт. ст. Точность измерения: ±3 мм. рт. ст. Характеристики измерений TEMP: Метод измерений: Терморезистивный. Диапазон измерений: от 0º до 50ºС. Точность: ±1ºС. Разрешающая способность: 0,1ºС. Тревоги: По назначению делятся на 3 категории: физиологические сигналы тревоги, технические сигналы тревоги и подсказки (сообщения монитора о состоянии системы). Уровень сигнала тревоги: Физиологические сигналы делятся на 3 категории - сигналы тревоги высокого, среднего и низкого уровней; Технические сигналы тревоги разделены на 2 категории: среднего и низкого уровней. Индикаторы сигналов тревоги: Звуковой сигнал разного тона; Световой индикатор сигнала тревоги различного цвета в соответствии с уровнем сигнала. | 1шт. |
|  |  | 2. | Кабель питания. | Электрический кабель питания Фетального монитора. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Кабель заземления. | Кабель заземления Фетального монитора. | 1 шт. |
|  |  | Дополнительные комплектующие |
|  |  | 1. | Литиевая аккумуляторная батарея | Тип: заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Номинальное напряжение: 11,1 В. Емкость: 4000 мА·ч. Время работы: обеспечивает непрерывную работу в течение не менее 4 часов. Отображение степени заряда аккумулятора. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Передвижная стойка. | Передвижная мобильная стойка с устойчивым основанием из 5-ти колес для внутрибольничного перемещения. Наличие тормозных фиксаторов на колесах. Наличие транспортировочной рукояти для удобства перемещения. Вес: 10 кг Регулируемый угол наклона: ±15° Регулируемый угол поворота: 0-180° Материал изготовления – алюминиевый сплав. Наличие корзины в средней части стойки для хранения различных принадлежностей. | 1 шт. |
|  |  | Расходные материалы и изнашиваемые узлы: |
|  |  | 1. | Стимулятор плода. | Стимулятор плода для подачи легкой вибрирующей стимуляции на плод через брюшную полость матери. | 1 шт. |
|  |  | 2. | Ультразвуковой датчик сердечного ритма плода. | Водонепроницаемый ультразвуковой датчик с 12 кристаллами для измерения FHR. | 1 шт. |
|  |  | 3. | Ультразвуковой датчик для двойни. | Водонепроницаемый ультразвуковой датчик с 12 кристаллами для измерения FHR 2. | 1 шт. |
|  |  | 4. | Токо-датчик. | TOCO-датчик предназначен для измерения сокращения матки; установленный на животе беременной женщины, измеряет относительное давление, изменяющееся согласно маточному сокращению, и делает запись о маточном сокращении. | 1 шт. |
|  |  | 5. | Отметчик шевеления плода. | Дистанционный маркер событий для отметки ощущаемых матерью движений плода (FM) или иных событий | 1 шт. |
|  |  | 6. | УЗ гель. | Гель для проведения ультразвуковых исследований. | 1 шт. |
|  |  | 7. | Ремни для датчиков. | Ремень для датчиков, многоразовый. | 3 шт. |
|  |  | 8. | Кабель ЭКГ на 5 отведений. | Кабель для измерения ЭКГ на 5 отведений. | 1 шт. |
|  |  | 9. | Взрослые одноразовые электроды ЭКГ | Одноразовые электроды для снятия ЭКГ. В комплекте 10 шт. | 10 комп. |
|  |  | 10. | Многоразовый датчик для взрослых SpO2. | Многоразовый на пальчиковый датчик для измерения SpO2. | 1 шт. |
|  |  | 11. | Трубка НИАД. | Трубка воздушная соединительная для подключения многоразовых манжет. Длина - 3 метра. | 1 шт. |
|  |  | 12. | Манжета для взрослых с коннектором. | Многоразовая манжета для измерения НИАД у взрослых пациентов. Наличие коннектора для подключения к воздушной трубке. Окружность 25-35 см. | 1 шт. |
|  |  | 13. | Бумага для печати. | Бумага: 152 мм х 13,5 м (Z-сложенная). Тип бумаги: Фальцованная термочувствительная бумага. | 5 комп. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Источник питания: От 100 до 240 В / 50 до 60 Гц. |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP: согласно условиям договора |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 90 календарных дней. Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание проводится не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требованиями эксплуатационной документации и включают в себя: - замену отработавших ресурс составных частей; - замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; - настройку и регулировку изделия; специфические для данного изделия работы и т.п.; - чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; - удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей медицинской техники его составных частей (с частичной блочно-узловой разборкой); - иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники |

Техническая спецификация

Лот № 4

| № п.п. | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Эндоскопическая видеоинформационная система |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Основные комплектующие: |
|  |  | 1 | Видеопроцессор | Видеопроцессор со встроенным источником света. 3-светодиодная система Multi Light ™. Аналоговый SDTV RGB TV: - 1, S VIDEO: - 1, VIDEO: - 1 Цифровой HDTV DVI-D: - 2. Разрешение изображения: Full HD (1080p), SXGA Внутренняя память: 4 GB Внешняя память: USB (2Гб) Совместимость с эндоскопами Fujifilm: 760, 740, 720, 600, 580, 530 Совместимость c с ирригационной водяной помпой и СО2 инсуффлятором. Совместимость c ультразвуковым процессором SU-1. Габаритные размеры (ШхВхГ): 395 x 210 x 485 мм. Масса: 15 кг. Источник питания: напряжение от 100 до 240 В~; частота 50/60 Гц, потребляемый ток 2,0-1,1 А. Категория медицинского электрооборудования: Тип защиты от поражения электрическим током - оборудование класса I. Степень защиты от поражения электрическим током - рабочая часть типа BF. Степень взрывозащиты - запрещено в среде, богатой кислородом/атмосфере легковоспламеняющихся газов. Режимы и функции: Регулировка цвета: Яркость, красный, зеленый, синий, цветность на девяти уровнях (от -4 до +4). Красный оттенок на девяти уровнях (от M4 до Y4). Контрастность на трех уровнях (от -1 до +1). Вспомогательная яркость: Эта функция увеличивает уровень яркости области, куда едва попадает свет на экране наблюдения. Шумоподавление: Функция шумоподавления уменьшает шум на изображении. Когда применяется шумоподавление, на экране отображается следующая индикация. NR: белый (низкий), зеленый (средний) или желтый (высокий) Режим диафрагмы: Функция управления яркостью экрана. AVE (управляет яркостью всего экрана), PEAK (управляет яркостью в светлых областях), AUTO (автоматически устанавливает среднюю или пиковую диафрагму) Подчеркивание структуры: Функция регулировки резкости структуры объекта. Режим освещения ВЫКЛ/1/2/3: Режимы наблюдения можно переключать нажатием кнопки режима освещения. Электронный зум от x1,00 до x2,00 (с шагом 0,05)*1 Режим стоп-кадра: Функция стоп-кадра эндоскопических изображений. Режим Shake Reduction Mode: Можно получить изображение с наименьшим размытием в течение указанной секунды. Доступно семь уровней (Выкл., 0,1–0,5, 1,0). Режим наблюдения FICE: Обеспечивает возможность усиления незначительных цветовых различий, таких как сосудистый и слизистый рисунок, без окрашивания тканей. В ходе процедуры осуществляется цифровой выбор трех длин волн света и выводятся реконструированные изображения. Специальный световой режим наблюдения BLI, BLI-bright, LCI. LCI - Повышенная контрастность красного цвета облегчает обнаружение поражений и воспалений и приводит к более точной обрисовке контуров. BLI - Комбинация специальных длин световых волн приводит к улучшенной контрастной визуализации для определения характеристик. Сброс к значениям по умолчанию: Для следующих параметров можно сбросить значения по умолчанию. • Регулировка цвета • Наблюдение за особым светом • FICE • Время круга • Интенсивность освещения Дистанционное управление: Можно управлять указанными периферийными устройствами Fujifilm. Информация о пациенте: Можно зарегистрировать максимум 45 пациентов. Номер исследования, идентификатор пациента, имя пациента, пол, возраст, дата рождения, сообщение, название процедуры, имя врача Состояние записи: Состояние цифрового принтера, счетчик съемки, количество записываемых изображений во внутреннем запоминающем устройстве. Статус настройки качества изображения: Подчеркивание структуры, тон, коэффициент электронного масштабирования, специальный режим наблюдения за светом, индикатор фокусировки. Индексное изображение: Когда подключен монитор FullHD и установлено разрешение экрана FullHD, отображаются последние четыре индексных изображения, хранящиеся на внутреннем запоминающем устройстве. Запись изображения: Внешнее запоминающее устройство Swissbit SFU22048 El BP2TO-I-MS-111-STD или SFU22048E3BP2TO-I-MS-121-STD *2 Степень сжатия изображения TIFF: 1/1, JPEG: 1/5,1/10,1/20 Количество изображений, которые можно записать во внутреннюю память TIFF : 840, JPEG 1/20 : 21,0, JPEG 1/10 : 16 270, JPEG 1/5 : 5 910 *3 | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочие условия: - температура: от +10 до +40°C. - влажность: от 30 до 85% относ. влажности (без образования конденсата). - давление: от 70 до 106 кПа (в пределах диапазона атмосферного давления). |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней. Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требо- ваниями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частич- ной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Техническая спецификация

Лот № 5

| № п.п. | Критерии | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование медицинской техники (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий с указанием модели, наименования производителя, страны) | Видеоколоноскоп |
| 2 | Требования к комплектации | № п/п | Наименование комплектующего к медицинской технике (в соответствии с государственным реестром медицинских изделий) | Модель и (или) марка, каталожный номер, краткая техническая характеристика комплектующего к медицинской технике | Требуемое количество (с указанием единицы измерения) |
|  |  | Дополнительные комплектующие: |
|  |  | 6 | Видеоколоноскоп | Глубина резкости: 2–100 мм. Угол поля зрения: 140°. Диаметр дистального конца: 12.0 мм. Диаметр гибкой части: 12.0 мм. Диаметр инструментального канала: 3.8 мм. Углы изгиба (вверх/вниз): 180°/180° Углы изгиба (влево/вправо): 160°/160° Рабочая длина: 1690 мм. Наличие дополнительного канала подачи воды. | 1 шт. |
|  |  | Принадлежности: |
|  |  | 20 | Тележка | Встроенный держатель для 2-х эндоскопов. Встроенный трансформатор для стабилизации напряжения. Количество полок 5 шт. Количество регулируемых полок 3 шт. Регулируемый в 2-х плоскостях держатель для ЖК монитора. Тормоза на 2-х передних колесах. | 1 шт. |
|  |  | 22 | Тестер на герметичность | Тестер герметичности предназначен для создания положительного давления во внутренней обшивке аппарата и проверке в последующем на утечки и повреждения. Тестер имеет вид манометра с устройством для создания положительного давления и трубкой, на конце которой находится коннектор для соединения с эндоскопом. Метод давления: ручной. Рабочее давление: от 18,5 до 21,5 кПа (от 2,7 до 3,1 фунта на квадратный дюйм или от 140 до 160 мм рт.ст.). Максимальный предел: 40 кПа (5,8 фунтов на квадратный дюйм или 300 мм рт.ст.). | 1 шт. |
| 3 | Требования к условиям эксплуатации | Рабочие условия: - температура: от +10 до +40°C. - влажность: от 30 до 85% относ. влажности (без образования конденсата). - давление: от 70 до 106 кПа (в пределах диапазона атмосферного давления). |
| 4 | Условия осуществления поставки медицинской техники (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010) | DDP пункт назначения |
| 5 | Срок поставки медицинской техники и место дислокации | 120 календарных дней. Адрес: РК, Костанайская область, Карабалыкский район, п.Карабалык, улица Фабричная, 2. |
| 6 | Условия гарантийного сервисного обслуживания медицинской техники поставщиком, его сервисными центрами в Республике Казахстан либо с привлечением третьих компетентных лиц | Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 37 месяцев. Плановое техническое обслуживание должно проводиться не реже чем 1 раз в квартал. Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с требо- ваниями эксплуатационной документации и включают в себя: замену отработавших ресурс составных частей; замене или восстановлении отдельных частей медицинской техники; настройку и регулировку медицинской техники; специфические для данной медицинской техники работы; чистку, смазку и при необходимости переборку основных механизмов и узлов; удаление пыли, грязи, следов коррозии и окисления с наружных и внутренних поверхностей корпуса медицинской техники его составных частей (с частич- ной блочно-узловой разборкой); иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа медицинской техники. |

Товары должны быть новыми и ранее неиспользованными, при этом поставщик принимает на себя обязательства по предоставлению медицинской техники, произведенной не позднее двадцати четырех месяцев к моменту поставки. Каждый комплект Товара должен быть снабжен комплектом технической и эксплуатационной документации с переводом содержания на государственном или русском языке. Ввоз и реализация Товаров должны осуществляться в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Комплект поставки описывается с указанием точных технических характеристик товаров и всей комплектации отдельно для каждого пункта (комплекта или единицы оборудования) данной таблицы. Если иное не указано в технической спецификации, электрическое питание должно быть 220В без дополнительных переходников или трансформаторов. Программное обеспечение, поставляемое с приборами должно быть совместимым с программным обеспечением установленного оборудования конечного получателя. Поставщик обязан обеспечить сопровождение процесса поставки товара квалифицированными специалистами, имеющими документальное подтверждение на обучение персонала для работы на данном товаре, установку, наладку и подключение товара. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания акта приема – передачи товара предоставить Заказчику график проведения сервисного обслуживания с указанием наименования работ и расходных материалов для сервисного обслуживания. В случае если срок ремонта будет установлен более чем 20 (двадцать) календарных дней, то Поставщик обязан на срок проведения ремонта предоставить аналогичный работающий товар (комплектующие, узел) организации здравоохранения, до возврата отремонтированного товара (комплектующие, узел). В целях недопущения простоя срок осуществления ремонта медицинской техники не превышает пятнадцати рабочих дней с даты выявления сервисной службой причины поломки медицинской техники (при необходимости замены запасных частей срок ремонта увеличивается на срок доставки запасных частей). Товары, относящиеся к измерительным средствам, должны быть внесены в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений. Не позднее, чем за 40 календарных дней до инсталляции оборудования, поставщик должен уведомить конечного потребителя о прединсталляционных требованиях, необходимых для успешного запуска оборудования. Крупное оборудование, не предполагающее проведения сложных монтажных работ с прединсталляционной подготовкой помещения, по внешним габаритам должно проходить в стандартные проемы дверей (ширина 80 см., высота 200 см.). Доставку к рабочему месту, разгрузку оборудования, распаковку, установку, наладку и запуск приборов, проверку их характеристик на соответствие данному документу и спецификации фирмы (точность, чувствительность, производительность и т.д.), обучение персонала осуществляет поставщик.

И.о. главного  врача

КГП «Карабалыкская  РБ»

Смайлова М.А.   ___________________________